Утверждена

постановлением Администрации Кривошеинского

сельского поселения от 03.04.2023 № 74

(в ред. постановления Администрации Кривошеинского

сельского поселения от 31.05.2023 № 98)

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2024-2026 годы

Кривошеино  2023

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области

на 2024-2026 годы

| Наименование организации | Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"; Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемых ими воды»; Приказ Минэкономразвития России от 09 марта 2023 г. № 158 «О внесении изменений в методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425». |
| Разработчик программы | Администрация Кривошеинского сельского поселения |
| Исполнитель программы | Администрация Кривошеинского сельского поселения |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 годы |
| Цель программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в администрации Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление тепловой энергии, холодной воды и электроэнергии |
| Задачи программы | 1.Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной воды и электроэнергии) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации производственного процесса; 2.Снижение величины затрат финансовых средств на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов (уменьшение величины постоянных издержек); 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения; 4.Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Снижение удельного расхода потребляемых энергоресурсов |
|  | Показатели | 2023 год базовый | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Удельное потребление тепловой энергии (в расчете на 1 м2 площади), Вт*ч/м2*0С*сутки | 58,03 | 56,7 | 55,36 | 52,7 |
|  | Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2 | 46,3 | 45,95 | 45,60 | 44,90 |
|  | Удельное потребление холодной воды (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
|  | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  | тепловой энергии | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | электрической энергии | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | холодной воды | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Планируемые результаты | — обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления тепловой энергии и электрической энергии; — снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания персонала в помещениях организации; — сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов |
| Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб. | Источники | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения | 26,25 | 38,25 | 38,25 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 26,25 | 38,25 | 38,25 |

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

администрации Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области

на трехлетний период 2024-2026 г.г.

| № п/п | Показатель | Удельное годовое значение базовый 2023 год | Уровень высокой эффективности | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Помещения администрации Кривошеинского сельского поселения в здании с. Кривошеино, ул. Ленина, 26 |
| 1 | Удельное потребление тепловой энергии (в расчете на 1 м2 площади), Вт*ч/м2*0С*сутки | 58,03 | 29,2 | 48,7 | 9,2 | 56,7 | 55,36 | 52,7 |
| 2 | Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2 | 46,3 | 33,3 | 29,4 | 2,9 | 45,95 | 45,60 | 44,90 |
| 3 | Удельное потребление холодной воды (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 1,77 | 5,1 | - | - | Здание эффективно. Требования не устанавливаются |

## РАСЧЕТ

## целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

## Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области отнесена к группе учреждений органов управления в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемых ими воды», утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 (далее – Методические рекомендации).

## Электрическая энергия

## Удельный годовой расход электроэнергии в базовом 2019 г. определяется как отношение потребленной электроэнергии (4813,68 кВт*ч) к занимаемой площади (101,0 м²)

## УРтээ = 4813,68 кВт*ч / 101,0 м2 = 47,7 кВт*ч/м2 .

## Целевой уровень снижения потребления электроэнергии на трехлетний период составит: ЦУСЭЭ = 47,7 Х (1 - 2,9/100) = 46,3 кВт*ч/м2 .

## Целевой уровень снижения потребления электроэнергии на второй год трехлетнего периода составляет: ЦУСт2ЭЭ = 47,0 кВт*ч/м2;

## Фактический годовой расход электроэнергии на второй год текущего трехлетнего периода, определенный в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций, равен:

## УРт2ээ = 3814,66 кВт*ч / 101,0 м2 = 37,8 кВт*ч/м2 .

## Соответственно, удельный годовой расход потребления электроэнергии в базовом 2023 году для трехлетнего периода 2024-2026 г.г. равен: УРБЭЭ = 46,3 кВт*ч/м2 .

## В соответствии с таблицей П1-2 приложения 1 к Методическим рекомендациям здание администрации принадлежит к функционально-типологической группе «Административные здания».

## Согласно таблице П4-20-1 при удельном годовом расходе электроэнергии 46,3 кВт*ч/м2 потенциал снижения потребления электроэнергии составляет 29,4 %, целевой уровень экономии 2,9 %. Целевой уровень снижения потребления электроэнергии составит ЦУСi = 46,3 Х (1 – 2,9/100) = 44,9 кВт*ч/м2 .

## Исходя из полученного результата, а также из рекомендации о распределении целевого уровня по годам: 25 % на первый, 50 % на второй и 100 % на третий год трехлетнего периода реализации программы, определены целевые показатели по годам:

## 2024 г. – 45,95 кВт*ч/м2;

## 2025 г. – 45,6 кВт*ч/м2;

## 2026 г. – 44,9 кВт*ч/м2;

## Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

## Удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в базовом 2019 г., приведенный к сопоставимым климатическим условиям, равен

## УРтГСОПОиВ = 0,3 Гкал/м2 / 6136 Х 1,163 Х 106 = 56,8 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

## Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на трехлетний период составляет ЦУСОиВ = 56,8 Х (1 – 8,4/100) = 52,03 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

## Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на второй год трехлетнего периода составляет ЦУСt2ОиВ = 55,61 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

## Фактический годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на второй год текущего трехлетнего периода, определенный в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций, равен: УРт2ОиВ =  32,226 Гкал / 101,0 м2 = 0,319 Гкал/м2 / 6136 Х 1,163 Х 106 = 60,46 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

## Соответственно, удельный годовой расход потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в базовом 2023 году для трехлетнего периода 2024-2026 г.г. равен: УРБОиВ = (55,61 + 60,46) / 2 = 58,03 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

## Согласно таблице П4-20-1 при удельном годовом расходе тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции 58,03 Вт*ч/(м2*оС*сутки) потенциал снижения потребления  тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции составляет 48,7 %, целевой уровень экономии 9,2 %. Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции составит ЦУСi = 58,03 Х (1 – 9,2/100) = 52,7 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

## Исходя из полученного результата, а также из рекомендации о распределении целевого уровня по годам: 25 % на первый, 50 % на второй и 100 % на третий год трехлетнего периода реализации программы, определены целевые показатели по годам:

## 2024 г. – 56,7 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

## 2025 г. – 55,36 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

## 2026 г. – 52,7 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

## Горячая вода

## Централизованное горячее водоснабжение в здании отсутствует. Целевые показатели не рассчитывались.

## Природный газ

## Природный газ на данный объект централизованно не поставляется. Целевые показатели не рассчитывались.

## Холодная вода

## Удельное потребление холодной воды в базовом 2019 г. определяется как отношение потребленной холодной воды (25,99 м3) к количеству пользователей (24 чел.)

## УРбазХВ = 25,99 м3/ 24 чел = 1,08 м3/чел.

## Согласно таблице П4-20-2 значение удельного показателя высокого класса эффективности потребления холодной воды для административных зданий определен на уровне 5,1 м3/чел. По уровню потребления холодной воды здание признано энергоэфективным и целевой уровень снижения потребления не установлен.

## Фактический годовой расход холодной воды на второй год текущего трехлетнего периода, определенный в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций равен: УРт2ХВ = 42,44 м3/ 24 чел = 1,77 м3/чел., что соответствует показателю высокого класса энергоэффективности. Целевой уровень снижения потребления не устанавливается.

Пояснительная записка к Программе энергосбережения.

Общая информация:

- основной вид деятельности администрации Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области: деятельность органов местного самоуправления сельских поселений, ОКВЭД 84.11.35;

-  подведомственные учреждения отсутствуют;

- среднегодовое количество сотрудников и посетителей за базовый год – 24 чел.

| № п/п | Наименование | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество сотрудников (среднесписочная) | 14 |
| 2 | Количество посетителей (среднесуточное) | 10 |

| № п/п | Назначение здания | Адрес здания | Функционально-типологическая группа здания | Год постройки | Этажность | Количество лифтов | Материал и краткая характеристика здания | Площадь, м2 | Износ, % | Тип здания (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное) | Класс энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регион | улица | дом | строение | корпус |  |  |  |  | стены | крыша | окна | Полезная (отапливаемая), м2 | Общая, м2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | здание органов управления | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино | ул. Ленина | 26 | - | - | Административные здания | 1997 | на 1 этаже | - | кирпич | оцинкованный лист | деревянные с двойным остеклением | 101 | 101 | 23 | отдельно стоящее | - |

Характеристика здания

Данные о фактической оснащенности приборами учета отдельно стоящих зданий:

| № п/п | Наименование организации | Наименование энергетического ресурса | Количество отдельно стоящих объектов, потребляющих ресурс, шт. | Количество зданий отдельно стоящих, подлежащих оснащению приборами учета, шт. | Количество зданий отдельно стоящих, оснащенных приборами учета, шт. | Процент оснащенности, % | Количество приборов учета, шт. | Запланировано к установке на период 2024-2026 гг., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Администрация Кривошеинского сельского поселения | Электрическая энергия | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - |
|  |  | Тепловая энергия | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - |
|  |  | Холодная вода | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - |
|  |  | Горячая вода* | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей энергоэффективности

## Объемы фактического потребления энергетических ресурсов, финансовые расчеты за которые осуществлены на основе данных приборов учета и расчетным методом

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | на основании использования данных приборов учета | на основании использования расчетных методов |
|  |  | В натуральном выражении | В денежном выражении | В натуральном выражении | В денежном выражении |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | 2023 год (в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций) |
|  | Электрическая энергия | 4676 | кВт×ч | 28,47 | тыс.руб. | - | кВт×ч | - | тыс.руб. |
|  | Тепловая энергия | 32,226 | Гкал | 68,23 | тыс.руб. | - | Гкал | - | тыс.руб. |
|  | Холодная вода | 42,44 | куб.м. | 2,48 | тыс.руб. | - | куб.м. |  | тыс.руб. |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - | тыс.руб. | - | куб.м. | - | тыс.руб. |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | тыс.руб. | - | куб.м. | - | тыс.руб. |

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | на основании использования данных приборов учета | на основании использования расчетных методов |
|  |  | В натуральном выражении | В тоннах условного топлива | В натуральном выражении | В тоннах условного топлива |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | 2024 год |
|  | Электрическая энергия | 4641 | кВт×ч | 0,56 | т.у.т. | - | кВт×ч | - | т.у.т. |
|  | Тепловая энергия | 30,2 | Гкал | 4,32 | т.у.т. | - | Гкал | - | т.у.т. |
|  | Холодная вода | 42,44 | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - | т.у.т. |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - | т.у.т. |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | т.у.т. | - | куб.м. | - | т.у.т. |
| 2 | 2025 год |
|  | Электрическая энергия | 4605 | кВт×ч | 0,55 | т.у.т. | - | кВт×ч | - | т.у.т. |
|  | Тепловая энергия | 29,5 | Гкал | 4,22 | т.у.т. | - | Гкал | - | т.у.т. |
|  | Холодная вода | 42,44 | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - |  |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - |  |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | т.у.т. | - | куб.м. | - | т.у.т. |
| 3 | 2026 год |
|  | Электрическая энергия | 4535 | кВт×ч | 0,54 | т.у.т. | - | кВт×ч | - | т.у.т. |
|  | Тепловая энергия | 28,1 | Гкал | 4,02 | т.у.т. | - | Гкал | - | т.у.т. |
|  | Холодная вода | 42,44 | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - |  |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - |  |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | т.у.т. | - | куб.м. | - | т.у.т. |

Объемы планируемого потребления энергетических ресурсов

За трехлетний период 2021-2023 г.г. администрацией Кривошеинского сельского поселения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- произведена замена по мере выхода из строя 18 светодиодных ламп;

Энергетическое обследование здания не проводилось.

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

## ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## НА ПЕРИОД 2024-2026 Г.Г.

| Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Объем, тыс. руб. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб./год |
|  |  |  | 2023 базовый | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 | количество среднегодовое | ед. изм. |  |
| Замена по мере выхода из строя энергосберегающих (светодиодных) ламп для обеспечения освещенности зданий | Администрация Кривошеинского сельского поселения | Бюджет Кривошеинского сельского поселения | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6,75 | - | - | - |
| Замена деревянных окон с двойным остеклением на современные стеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением | Администрация Кривошеинского сельского поселения | Бюджет Кривошеинского сельского поселения | 0 | 24,0 | 36,0 | 36,0 | 96,0 | 3,57 840 | Гкал кВт*ч | 8,9 5,1 |
| Итого по программе: | Всего на реализацию мероприятий | 2,25 | 26,25 | 38,25 | 38,25 | 102,75 | Х | Х | 14,0 |
|  | Бюджет поселения | 2,25 | 26,25 | 38,25 | 38,25 | 102,75 |  |  |  |

## Расчет затрат на замену ламп.

## При использовании в кабинетах и коридоре 23 светодиодных ламп мощностью по 50 Вт при режиме работы 250 дней в году по 8 часов опытным путем выявлено, что ежегодно выходят из строя 5 ламп.

## При средней цене светодиодной лампы 450 руб. на замену 5 ламп требуется 2,25 тыс. руб.

## Расчет затрат на замену деревянных окон стеклопакетами.

## Для замены 8 деревянных оконных блоков размером 1500 х 1700 мм при средней стоимости замены одного блока стеклопакетом 12000 руб. требуется 96,0 тыс. руб.

## Планируется произвести замену в 2024 г. – 2 оконных блоков, в 2025 г- 3 оконных блоков, в 2026 г. - 3 оконных блоков.

## Расчет экономии энергоресурсов

## Теплоснабжение

## По экспертным данным, при использовании стеклопакетов в зимний период на создание комфортных условий требуется тепла порядка 50 Вт*ч/(м2*оС*сутки).  Фактический годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции составляет 60,46 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

## При установке в 2024 г. двух стеклопакетов в кабинете № 22 затраты тепла на обогрев и вентиляцию всех помещений, занимаемых Администрацией Кривошеинского сельского поселения в год составят:

## 60,46 Вт*ч/(м2*оС*сутки) х 6136 /1,163/106 = 0,319 Гкал/м2 х 70 м2 = 22,33 Гкал

## 50 Вт*ч/(м2*оС*сутки) х 6136 /1,163/106 = 0,263 Гкал/м2 х 31 м2 = 8,15 Гкал,

## Всего:                                                                                              30,48 Гкал

## При установке в 2025 г. трех стеклопакетов в кабинете № 19 затраты тепла на обогрев и вентиляцию всех помещений, занимаемых Администрацией Кривошеинского сельского поселения в год составят:

## 60,46 Вт*ч/(м2*оС*сутки) х 6136 /1,163/106 = 0,319 Гкал/м2 х 42 м2 = 13,40 Гкал

## 50 Вт*ч/(м2*оС*сутки) х 6136 /1,163/106 = 0,263 Гкал/м2 х 59 м2 = 15,52 Гкал,

## Всего:                                                                                              28,92 Гкал

## При установке в 2026 г. трех стеклопакетов в кабинетах № 17, № 20 и № 21 затраты тепла на обогрев и вентиляцию всех помещений, занимаемых Администрацией Кривошеинского сельского поселения в год составят:

## 50 Вт*ч/(м2*оС*сутки) х 6136 /1,163/106 = 0,263 Гкал/м2 х 101 м2 = 26,56 Гкал,

## Всего:                                                                                               26,56 Гкал

## Установка стеклопакетов позволит съэкономить:

## в 2024 году (32,226 – 30,48) = 1,75 Гкал;

## в 2025 году (32,226 – 28,92) = 3,31 Гкал;

## в 2026 году (32,226 – 26,56) = 5,66 Гкал тепловой энергии и добиться удельного показателя высокого класса энергоэффективности здания по тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

## Электроэнергия

## При деревянных оконных блоках в 5 кабинетах используются тепловые пушки мощностью 3 кВт*ч в среднем по 1 часу в рабочий день в холодный период (октябрь – февраль).

## 5 шт. х 3 кВт*ч х 1 час х 105 дней = 1575 кВт*ч.

## При установке в 2024 году 2 стеклопакетов в кабинете № 22 потребление электроэнергии уменьшится на 315 кВт*ч;

## При установке в 2025 году 3 стеклопакетов в кабинете № 19 потребление электроэнергии уменьшится на 315 кВт*ч;

## При установке в 2026 г. 3 стеклопакетов в кабинетах № 17, № 20 и № 21 потребление электроэнергии уменьшится на 945 кВт*ч;

## Таким образом, потребление электроэнергии уменьшится до (4813 - 1575) = 3238 кВт*ч, что позволит добиться удельного показателя высокого класса энергоэффективности здания по электроэнергии:

## УРтээ = 3238 кВт*ч / 101,0 м2 = 32,06 кВт*ч/м2 .

## На очередной трехлетний период 2027-2029 г.г. необходимо предпринять меры по выделению финансирования (возможно поэтапно) на проведение работ по утеплению фасада здания с приведением сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций до уровня требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».